Ausschreibungstextvorschlag für konventionelle Bauweise:

- Stck.	Inselköpfe als Werkfertigteil mit werkseitiger Reflexin® - Beschichtung,

rostfreien Gewindehülsen zur Aufnahme von Transportankern und Verschlussstopfen, Betongüte C30/37, mit gebrochenem Basalt als Hartgesteinzuschlag, grauem Vorsatzbeton, unter ausschließlicher Verwendung der Zementsorte CEM II/52,5, (Kernbetonzementgehalt min.280 kg/m³, Vorsatzzementgehalt min. 400 kg/m³), ohne Flugasche als Zementaustausch- ersatzstoff, gemäß nachstehender Ausführung liefern und auf eine 20 cm Starke Betonbettung aus Beton C 20/25, höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung versetzen. Die Position beinhaltet auch die Lieferung und Herstellung der Betonbettung.

Reflexin®:	retroreflektierende Oberflächenbeschichtung gemäß den lichttechnischen Anforderungen für Fahrbahnmarkierung vom TYP II-Markierung gemäß DIN EN 1436 und Prüfbericht BAST-Prüf-Nummer 2002 1DB01 Die reflektierenden Eigenschaften der Oberfläche sind durch Vorlage eines Gutachtens bzw. Zeugnis des Herstellers nachzuweisen.

Genaue Form, Maße und Einbaulage sind mit der Bauleitung abzustimmen. Die Verlege-, Versetz-, und Verarbeitungshinweise des Fertigteilherstellers sind zu beachten und ebenso Vertragsgrundlage.

Ausführung des Inselkopfes: (bitte Position auswählen und Angaben ergänzen / abändern)

a.)	als Halbkreis oder Kreisausschnitt mit Sockelhöhe 5 cm

Radius: 0,50m, 0,75m, 1,00m, 1,25m oder 1,50m

Größe des Kopfes bis ca. 3,5 m²,

Anschlussprofil: z.B. FB 30x25, FB 20x25 oder Profil umlaufend usw.

gemäß Zeichnung/Bild des Datenblattes der Firma Meudt

b.)	als Fertigteil mit verlängerten Schenkeln, Sockelhöhe 5 cm

Radius: 0,75 m

Anschlussprofil: z.B. FB 30x25, FB 20x25 oder Profil umlaufend usw.

Größe des Kopfes bis ca. 2 m2,

gemäß Zeichnung/Bild des Datenblattes der Firma Meudt

c.)	als Fertigteil mit verlängerten Schenkeln, Sockelhöhe 5cm

Radius: 0,50 m

Anschlussprofil: z.B. FB 30x25, FB 20x25 oder Profil umlaufend usw.

Größe des Kopfes bis ca. 1,5 m2,

gemäß Zeichnung/Bild des Datenblattes der Firma Meudt

Einheitspreis €/St.: ___________		Gesamtbetrag €:	__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT Betonsteinwerk GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod/Ww.

Tel.: 06435/5092 - 0

Fax: 06435/5092 – 25

oder gleichwertiger Art

- Stck.	Zulage für den werkseitigen Einbau einer Graugussbodenhülse für die Auf-nahme von 60mm Schildermasten komplett mit PVC – Spannring und Mutter

Einheitspreis €/St.: ___________		Gesamtbetrag €:	__________